## Slide 1: Ilmastoviisaat energiaratkaisut
Lounais-Espoon omakotiyhdistys 25.3.2019
Esityksen laatinut: Teemu Kettunen, energia-asiantuntija HSY:n Ilmastoinfo

## Slide 2: Mistä tietoa kodin lämmitysvalinnoista ja energiatehokkuudesta?
Lämmitystapojen vertailulaskuri, Motiva: http://lammitysvertailu.eneuvonta.fi/
Energiatehokkuusinvestointien kannattavuuslaskuri, Motiva: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/laskentatyokalu_energiatehokkuustoimien_taloudellisen_kannattavuuden_tarkasteluun
Ympäristöhallinnon Energiatehokaskoti-sivusto: https://www.energiatehokaskoti.fi/ajankohtaista/asiasanat
Energiatehokkuuden tietosivut sähkölämmittäjälle, Motiva: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/remontoi_ja_huolla/energiatehokas_sahkolammitys
HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonta pääkaupunkiseudun asukkaille ja taloyhtiöille: www.energianeuvonta.fi
  Ilmastoinfon maksuton henkilökohtainen energianeuvonta sähköpostilla tai puhelimitse

## Slide 3
Lähde: Motiva Oy

## Slide 4: Mihin lämmitysenergia kuluu?
Lähde: Taloyhtiön energiakirja

## Slide 5: Omakotitalon energiatehokuusratkaisuja

## Slide 6: Yläpohjan lisäeristys kannattaa
Usein helppo ja kannattava investointi -kuitenkin tapauskohtaista
Lisätietoja Oulun rakennusvalvonnan ohjekortista: http://www.energiakorjaus.info/wp-content/uploads/2013/08/Pientalo_7_Ylapohja_2013_02_01.pdf

## Slide 7: Vedon tunne kuriin ja huonelämpötila sopivaksi
Säästöpotentiaali lämmityksessä voi olla kymmeniä prosentteja
  Vetoisassa tarvitaan korkeampi huonelämpötila
  Yhden asteen lämpötilan alentaminen pienentää lämmönkulutusta 5%
Ikkunoiden ja ovien tiivistys ja hyvin toimivat korvausilmaventtiilit keskiössä
  Myös katon ja seinien liitokset, mutta tiivistyskorjaus vaikeampaa
Lämpökamerakuvauksella rakenteiden lämpövuodot esiin
  Infrapunalämpömittarikin voi paljastaa lämpövuotoja (hinta muutamia kymppejä)

## Slide 8: Sähköpattereiden energiatehokkuus
80-luvun tai vanhemmat sähköpatterit kannattavaa vaihtaa uusiin
  Lämpötilan huojunta vähenee ja sähköä säästyy
  Tuntikohtainen lämpötilansäätö ja etäohjausmahdollisuus älytermostaateilla
Säästöpotentiaali lämmityksessä noin 20%

## Slide 9: Öljy- ja sähkölämmityksestä lämpöpumppulämmitykseen

## Slide 10: Lämpöpumppujen hyötysuhde heikkenee mitä kuumempaa vettä tuotetaan
Lattialämmitys ihanteellinen (kiertävän veden lämpö matala)
Tehokkaat matalalämpöiset patterit myös hyvä ratkaisu
Vanhassa patterilämmityksessä tarkista meno- ja paluuveden lämpötilat
Energiatehokkuustoimet kuten yläpohjan lisäeristys, ikkunoiden tiivistys ja patteriverkoston hyvä säätö auttavat alentamaan lämmitysveden lämpötilaa ja säästävät energiaa
Lämmin käyttövesi yleensä kuumempaa kuin pattereissa kiertävä vesi
Kuvan lähde: www.motiva.fi
Esimerkkejä tyypillisistä säätökäyristä

## Slide 11: Maalämpö lämmitysmuotona
Toimii hyvin ainoana lämmönlähteenä
Ottaa lämmön kaupunkien pientalotonteilla 1-2 kallioperään porattavasta maalämpökaivosta
Kannattavuus parhaimmillaan melko suurissa taloissa
  Investointi melko suuri (esim. 17 000 - 25 000 eur)
  Vanhan lämmitysjärjestelmän purku ja mahdolliset asbestityöt nostavat hintaa
Ulkoilman lämpötilalla:
  pienempi merkitys hyötysuhteeseen kuin ilma- tai ilmavesilämpöpumpuilla
  ei juuri merkitystä lämpöpumpulta saatavaan tehoon
Vinkkejä
  Tilattaessa asennus ja laitteet avaimet käteen toimituksena yhdeltä toimittajalta myös vastuu on yhdellä toimittajalla
  Motivalla sertifioidut asentajat luettelo uusiutuvan energian asentajista

## Slide 12: Ilma-vesilämpöpumppu lämmitysmuotona
Tyypillisillä ilma-vesilämpöpumpuilla saadaan noin 50-60 asteista lämmitysvettä
Lämpöpumpulta saatava teho heikkenee kovemmalla pakkasella
  Vaatii rinnalle toisen täydelle lämmitystarpeelle mitoitetun lämmityslaitteen kylmimpiä <-20 ºC päiviä varten
    Esim. lämpöpumpun omat sähkövastukset, sähkökattila tai öljykattila
Investointi edullisempi kuin maalämmöllä, esim. 10 000 – 15 000 eur
Soveltuu hyvin esimerkiksi:
  uudehkon öljykattilan rinnalle
  kohteisiin, joihin maalämpökaivoa ei voida porata
  kun maalämpöinvestointi energiantarpeeseen nähden turhan suuri
Huomioitava, että ulkoyksikkö pitää jonkin verran ääntä ja kondensoi vettä, joka jäätyy talvella ulkoyksikön alle (alle esim. pulkka, johon vesi kertyy ja jäätyy, helppo viedä pois)

## Slide 13: Ilmalämpöpumppu tukilämmityksenä
Edullinen investointi ja usein lyhyt takaisinmaksuaika
Kokonaissäästö riippuu kohteesta, parhaimmillaan 10-30 % sähkölämmitteisen kodin kokonaisenergiankulutuksesta
  Tuottaa lämpöä vain siihen tilaan, johon sisäyksikkö asennetaan
  Lämmön leviäminenavarassa tilassa toimii hyvin
  Lämpöpumpun ilmavirta ei saisi osua esim. sohvalle (vedon tunne)
Soveltuu hyvin myös tilan viilennykseen
Muistettava suodattimien säännöllinen puhdistus muutaman viikon välein
Hinta avaimet käteen esim. 2000-3000 eur

## Slide 14: Hybridilämmitys
Useampi lämmitysmuoto vuorottelee olosuhteiden mukaan
Uudehko öljy- tai sähkökattila voi kannattaa jättää lämpöpumpun rinnalle
  Kun lämpöpumpun teho ei riitä / hyötysuhde laskee liian alas, käytetään apuna öljyä/sähköä
    Kovemmalla pakkasella ja/tai käyttöveden viimeiset lämpötila-asteet
  Lämpöpumppu voi esilämmittää kiertoveden ja öljykattila/sähkövastus hoitaa loput
Ilma-vesilämpöpumpulle saatavissa yksikertainen kytkentä ja edullinen investointi, jos käyttövesi lämmitetään öljyllä
  Harkittava esim, jos käyttöveden kulutus pieni tai lämmitetään käyttövettä myös aurinkokeräimillä

## Slide 15: Case-selvitys: Omakotitalon lämmitystavan muuttaminen
Laskentakohteena öljylämmitteinen 60-luvun omakotitalo Espoossa
Laskennoista vastasi Lamit Oy
Kohteen tietoja:
  Öljynkulutus noin 3 000 l/vuosi
    Tilojen lämmitys noin 28 000 kWh (normitettu, eli lämmityskorjattu lukema)
    Lämmin käyttövesi noin 3 000 kWh
Laskennan taustatietoja:
  Laskentakorko 3%
  Oletuksena öljyn vuotuinen hinnan nousu:
  Oletuksena sähkön vuotuinen hinnan nousu:

## Slide 16: Selvitetyt lämmitysmuutokset
Ulkoilma-vesilämpöpumppu:
  öljyn rinnalle (UVLP+öljy)
  öljyn tilalle (UVLP+sähkövastukset)
  öljyn rinnalle + yläpohjan lisäeristys u-arvoon 0,09 (UVLP+YP)
  +aurinkosähkö (aurinkosähkö+UVLP)
Maalämpöpumppu:
  öljyn tilalle (MLP)
  öljyn tilalle ja lämmityspatterit matalalämpöpattereiksi (MLP+patterit)
Aurinkolämpö öljyn rinnalle (Aurinkolämpö)
Lämpöpumppuja tutkittiin 70% osatehomitoituksella

## Slide 17: Vaihtoehtojen kannattavuusarviot

## Slide 18: Aurinkosähkö pientalossa
Esityksen laatinut: Teemu Kettunen, energia-asiantuntija HSY:n Ilmastoinfo
Päivitetty: 12.2.2019

## Slide 19: Aurinkosähköä kotiin?
Kannattavuus parantunut
Asennettu aurinkosähkö tuplaantunut vuosittain Suomessa 2014
Paneeleiden vuosituotto Etelä-Suomessa vastaava kuin Pohjois-Saksassa
Chart: Aurinkopaneeleiden hintaindeksi, Saksa
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 1.03 | 0.78 | 0.7 | 0.59 | 0.58 | 0.47
  Kuvien tietojen lähde: http://www.pvxchange.com/
Eur/
Wp
Markkinahinta paneeleille EU:ssa 10/2017-10/2018

## Slide 20: Aurinkosahkoakotiin.fi auttaa paneelihankinnassa
  Alusta yritysten avaimet käteen tarjouksille (tarjoukset yhdenmukaisessa muodossa, vertailu helppoa)
  Luotettavaa tietoa aurinkosähköstä ja kokemuksia käyttäjiltä
  Testi: Sopiiko aurinkosähkö minulle?
  HSY:n Ilmastoinfon luoma verkkosivusto siirrettiin Motivan omistukseen vuonna 2018

## Slide 21: Aurinkosähköjärjestelmien hintataso
Yritysten ilmoittamat avaimet käteen -hinnat omakotiluokan järjestelmissä noin 1,6-2,5 eur/Wp (sis alv) riippuen mm. järjestelmän koosta
  Esim. 18 kpl 275 Wp aurinkopaneeleja (yht noin 5 kWp) noin 8 000-10 000 eur (sis alv)
  Pienemmät järjestelmät suhteellisesti kalliimpia, eli eur/Wp korkeampi
Entä akut?
  Esim. Sonnen GmbH:n 6 kWh:n kotiakun hinta suuruusluokkaa 10 000 eur (sis alv)
    Takuu 10 vuotta, suunniteltu käyttöikä 20 vuotta
  Kotiakkujen kannattavuus kyseenalainen, jos kohde sähköverkon piirissä
    Tilanne voi muuttua lähivuosina

## Slide 22: Aurinkosähkön plussia ja miinuksia
+ Ekologisuus. Paneeli tuottaa valmistamiseen käytetyn energian 0,5-2 vuodessa.
+ Järjestelmät pitkäisiä (paneelin käyttöikä noin 25-35 vuotta)
+ Huoltotarve erittäin pieni
+ Auttaa suojautumaan sähkön hinnan mahdolliselta nousulta
+ Helppous (pk-seudulla ei yleensä tarvitse toimenpidelupaa)
+ Vuosituotto Suomessa samaa luokkaa kuin Pohjois-Saksassa
+ Paneelit viilentävät talon yläkertaa kesäaikaan
+ Positiivinen imagovaikutus
+- Taloudellinen kannattavuus tapauskohtaista ? Vaikutus kiinteistön arvoon
- Sähköntuotto vain valoisaan vuorokauden- ja vuodenaikaan

## Slide 23: Sähköverkkoon kytketyn aurinkosähkön kehitys Suomessa
2015 syksy: noin 8 MWp
1.1.2017: 27 MWp
1.1.2018: 66 MWp
1.1.2019: Yli 100 MWp
Kuvat: Janne Käpylehto

## Slide 24: Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä
Tyypillisesti ei vielä akkuja, syynä akkujen hinta
  Esim. 6 kWh:n kotiakun hinta luokkaa 10 000 eur (sis alv)
  Hinnat kuitenkin tippumassa
Kuvan lähde: http://www.motiva.fi/

## Slide 25: Aurinkopaneelien sähköntuotto eri kuukausina Suomi vs Pohjois-Saksa
Wh

## Slide 26: HSY:n karttapalvelu kertoo aurinkosähköpotentiaalin
  Kattopintojen aurinkosähköpotentiaalit ja paneeleille sopivat sijainnit
  http://kartta.hsy.fi (Helsingin, Espoon ja Vantaan alueet)
    Pk-seudun ulkopuolella esim. www.sunenergia.com
Rakennuksen aurinkosähköpotentiaali
Sopivat sijainnit pinkillä
Paneeleille sopiva pinta-ala

## Slide 27
Lähde: Tiia Selosen (Caruna) esitys 22.1.2019
Kuukausikulutus ei riitä tarkkuudeksi aurinkovoimalaa mitoitettaessa

## Slide 28: Esimerkki: Aurinkovoimalan päivätuotto (5,2 kWp, tasakattoasennus)
Lähde: www.sunnyportal.com

## Slide 29: Esimerkki taloyhtiön kiinteistösähkönkulutuksesta

## Slide 30: Aurinkopaneeleiden tuoton ja sähkönkulutuksen kohtaaminen

## Slide 31: Kohtaako sähkönkulutus aurinkopaneeleiden tuoton?
Kuvan lähde: www.aurinkosahkoakotiin.fi

## Slide 32: Suuntauksen ja kallistuksen vaikutus vuosituottoon Etelä-Suomessa
Suuntaus:
Etelä: 100%
Koillinen/kaakko: 93%
Itä/länsi: 75 %
Huomioita:
Itä-länsi –suuntauksessa tuotto suurempi aamulla/ illalla, jolloin sähköä voi kulua enemmän
Kallistus:
40 astetta: 100 %
90 astetta: 70-75 %
Huomioita:
Yleensä harjakatoille lappeen suuntaisesti
Seinä-asennuksessa ei lunta ja lehtiä paneeleille (pystysuora)
40⁰

## Slide 33: Kuinka hankinta etenee?
Lupatarpeen selvittäminen
  Vaihtelee kuntakohtaisesti
Järjestelmän mitoitus, paneeleiden sijoitus, kaapelointi ja kannattavuuden arviointi
  Voidaan teettää selvityksenä alan yrityksellä (yleisempi käytäntö taloyhtiöissä)
Jos taloyhtiö hankkii, yhtiökokouskäsittely
  Selvityksen tekijä hyvä olla paikalla vastaamassa kysymyksiin
Tarjouspyynnöt ja toimittajan valinta, avaimet käteen suositeltava tapa
  Selvityksen pohjalta helppoa pyytää tarjouksia
Liittämislupa sähköverkkoyhtiöltä
  Asioinnin hoitaa tyypillisesti aurinkosähköjärjestelmän toimittaja
Sopimus ylijäämäsähkön myynnistä sähköyhtiön kanssa
  Ylijäämäsähkölle oltava ostaja ennen järjestelmän käyttöönottoa
Järjestelmän asennus ja käyttöönotto

## Slide 34: Tuet aurinkosähköjärjestelmälle
Kotitalousvähennys
  50 % työkustannuksista (asennukset)
  Asennusten tekijän oltava ennakkoperintärekisterissä
Energiatuki yrityksille ja yhteisöille
  25 % 30.4.2019 asti
  20% 1.5.2019
  Järjestelmän toimittaja auttaa energiatukihakemuksen täyttämisessä tai hakee tuen asiakkaan puolesta
Asunto-osakeyhtiöille ei tarjolla tukia

## Slide 35: Mistä kannattavuus riippuu?
Hankintahinta
Mahdolliset tuet (esim. kotitalousvähennys)
Sähkön hinnan ja hinnoittelun rakenteen kehitys
  Mahdotonta ennustaa pidemmällä aikavälillä
Itse käytetyn ja verkkoon myydyn sähkön osuudet
Mahdolliset varjostukset ja paneelien suuntaus
Mahdollinen kattoremontin tarve paneelien käyttöiän aikana

## Slide 36
Omakotitalon aurinkosähköjärjestelmän 5,5 kWp koroton takaisinmaksuaika (vuotta) * |  |  |  |  |  |  | 
 | Sähkön kokonaishinnan nousu % (sis myynti- ja siirtohinta sekä verot) |  |  |  |  |  | 
Itse käytetyn sähkön osuus (%) | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6%
40% | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16
50% | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14
60% | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13
70% | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12
80% | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11
90% | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11
100% | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10
LASKENNASSA KÄYTETYT OLETUKSET:
* Oletuksena 5,5 kWp -järjestelmä, jonka hinta on 8 500 eur
* Kotitalousvähennyksen osuus 1 600 eur
* Aurinkopaneelin tehon alenema 0,5% vuodessa
* Sähkön hinta hankintahetkellä 12,5 snt/kWh
* Sähkön myynnin arvo hankintahetkellä 4 snt/kWh
* Paneeleiden tuotto 4 510 kWh/vuosi * Invertterin uusinta 15 vuoden kuluttua 1 000 eur
Investoinnin sisäinen korko (30 v laskenta-ajalla) ja nettonykyarvo NPV (3% korolla ja 30 v ajalla)
Sis.korko: 10,2% NPV: 11 000 eur (90% ja 5%)
Sis.korko: 8,5% NPV: 7 300 eur (80% ja 4%)
Sis.korko: 6,7% NPV: 4300 eur (70% ja 3%)
Sis.korko: 4,8% NPV: 1 900 eur (60% ja 2%)
Notes: Seppo Junnila: Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kiinteistösalkussa asuintalon katolle : 8%

## Slide 37: Esimerkki aurinkopaneeleiden kannattavuudesta pientalossa 3,3 kWp
Järjestelmän nimellisteho 3,3 kWp (10 kpl 330 W aurinkopaneelia)
Järjestelmän sähkön tuotto: 2 700 kWh/vuosi
Itse käytetyn sähkön osuus paneeleiden tuottamasta sähköstä: 80% (20 % myydään sähköverkkoon)
Järjestelmän hankintahinta: 5 800 eur (avaimet käteen)
Kotitalousvähennys: 870 eur
Sähkön hinta hankintahetkellä: 12,5 snt/kWh (myynti+siirto+verot)
Muut laskentaoletukset:
- Aurinkopaneelin tehon alenema 0,5% vuodessa
- Myydystä sähköstä saatu korvaus: 4 snt/kWh
Invertterin uusinta 15 vuoden kuluttua Vuosittaiset kulut (ylläpito, huolto, vakuutukset): 0,2% investoinnista
Kannattavuuslaskelmat |  | 
Sähkön kokonaishinnan nousu: | 2% vuodessa | 5% vuodessa
Koroton takaisinmaksuaika | 18 vuotta | 13 vuotta
Sisäinen korko (30 v laskenta-ajalla / 25 v laskenta-ajalla) | 4,8 % / 3,6 % | 8,0 % / 6,8 %
Nettonykyarvo 30 v / 25 v laskenta-ajalla, 3% laskentakorolla) | 1 300 eur / 300 eur | 5 000 eur / 2 900 eur

## Slide 38: Aurinkosähkön virtuaalimittarointi ja ALV-velvollisuus
Taloyhtiöissä virtuaalimittarointi mahdolliseksi lähitulevaisuudessa?
  Asukkaiden sähkömittareiden ja kiinteistösähkömittarin kulutukset laskettaisi yhteen
  Suuremmat järjestelmäkoot nostavat kannattavuutta
Taloyhtiön arvonlisäverokohtelu epäselvä
  Tuleeko taloyhtiö alv-velvolliseksi hankkiessaan aurinkosähköjärjestelmän?
  Ennakkoratkaisupyyntö keskusverolautakunnalle lähetetty 3.12.2018 http://www.finsolar.net/tag/alv/

## Slide 39
Lähde: VTT:n Sami Karjalaisen esitys 19.3.2018